规 格 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 产 品 名 称: 金属化聚丙烯膜介质电容器 Product Name: Metallized polypropylene film dielectric capacitor 产 品 型 号: CBB21 Product Type: CBB21 产 品 编 码: Product Code: 客 户 名 称: Customers Name: 客 户 编 码: Customers Code: 日 期: 2018.12.13 Issue Date: 2018.12.13 浙江七星电子股份有限公司 Zhejiang Qixing Electronics Corp ., Ltd. 地址：浙江省长兴县新槐镇开发区发展大道50号 ADD:Changxingxian Huaikan Dev Zone, 50 Development Rd, Changxing, Zhejiang Tel：0572-6295698 Fax：0572-6295700

CBB21 金属化聚丙烯薄膜介质电容器

CBB21   Metallized polypropylene film dielectric capacitor

■ 特点

● 金属化聚丙烯膜

■ Characteristic:

● Metallized polypropylene film.

● 高频损耗小

● 内部温升小

● Low loss at high frequency.

● Internal temperature rise

■主要用途

● 广泛用于高频、直流、交流和脉冲电流中

● 适用于大屏幕显示器的S校正电路

●适用于各种高频、大电流场合

■Main purpose

●Widely used in high frequency, dc, ac and pulse current.

●S correction circuit for large screen display.

●Suitable for high frequency and large currentmotor suppression interference

- 技术要求 Technical requirements

| 引用标准 Reference criteria | GB/T 10190〔IEC 60384-16〕 |
| --- | --- |
| 气候类别 Climate category | 40/105/21 |
| 额定温度 Rated temperature | 85℃ |
| 工作温度 Operating temperature | -40℃~105℃ 〔+85℃to+105℃：decreasing factor 1.25% per℃ for Ur(dc) 〕 |
| 额定电压 Rated voltage | 100V；250v；400v；630v；1000V；1250V |
| 电容量范围 Electricity capacity range | 0.001μF~3.3μF |
| 电容量偏差 Capacitance deviation | ±5%〔J〕,±10%〔K〕,±20%〔M〕 |
| 耐电压 Voltage resistance | 1.6Ur 〔5s〕 |
| 损耗角正切值 Loss angle tangent | ≤8×10-4 （+20℃±5℃,1kHz） ≤15×10-4（+20℃±5℃,10kHz） |
| 绝缘电阻 Insulation resistance | R≥30000MΩ，CN≤0.33μF | （20℃，100V,1min） |
|  | RCN≥10000S，CN＞0.33μF |  |
| 最大脉冲爬升： Maximum Pulse Climbing Rate： 若实际工作电压U比额定电压Ur低，电容器可工作在更高的dv/dt场合，这样dv/dt允许值应为右表值乘以Ur/U If the actual working voltage U is lower than the rated voltage Or, the capacitor can work in a higher dv/dt case so that the dv/dt allowed value should be multiplied by the right table value Ur/U | Pattern II |
|  | Ur〔V〕 | dV/dt〔V/μs〕 |
|  |  | P=7.5 | P=10 | P=15 | P=22.5 |
|  | 100V/250V | 660 | 560 | 310 | 130 |
|  | 400V | 900 | 780 | 600 | 300 |
|  | 630V | 1500 | 1200 | 900 | 400 |
|  | 1000V/1250V | 2500 | 2200 | - | - |

■电容器外形尺寸Capacitor dimensions

| 100VDC〔63VAC〕/ 250VDC〔160VAC〕 | 400VDC〔200VAC〕 |
| --- | --- |
| 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions | 电容器代码 Part number | 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions | 电容器代码 Part number |
|  | T | H | W | P | Φd |  |  | T | H | W | P | Φd |  |
| 0.010 | 4.0 | 7.7 | 9.8 | 7.5 | 0.6 | B210***V103*** | 0.010 | 4.1 | 7.8 | 9.8 | 7.5 | 0.6 | B210400V103*** |
| 0.015 | 4.2 | 7.8 | 9.8 | 7.5 | 0.6 | B210***V153*** | 0.015 | 4.7 | 8.4 | 9.8 | 7.5 | 0.6 | B210400V153*** |
| 0.022 | 4.8 | 8.4 | 9.8 | 7.5 | 0.6 | B210***V223*** | 0.022 | 5.5 | 9.1 | 9.8 | 7.5 | 0.6 | B210400V223*** |
| 0.033 | 4.2 | 7.9 | 9.8 | 7.5 | 0.6 | B210***V333*** | 0.033 | 4.8 | 8.5 | 12.3 | 10 | 0.6 | B210400V333*** |
| 0.047 | 4.8 | 8.5 | 9.8 | 7.5 | 0.6 | B210***V473*** | 0.047 | 5.4 | 9.0 | 12.5 | 10 | 0.6 | B210400V473*** |
| 0.068 | 4.8 | 8.5 | 12.5 | 10 | 0.6 | B210***V683*** | 0.068 | 5.4 | 9.1 | 12.5 | 10 | 0.6 | B210400V683*** |
| 0.10 | 4.7 | 8.3 | 12.5 | 10 | 0.6 | B210***V104*** | 0.10 | 6.4 | 10 | 12.5 | 10 | 0.6 | B210400V104*** |
| 0.15 | 5.2 | 8.9 | 12.5 | 10 | 0.6 | B210***V154*** | 0.15 | 6.0 | 11.2 | 17.5 | 15 | 0.6 | B210400V154*** |
| 0.22 | 6.1 | 9.8 | 12.5 | 10 | 0.6 | B210***V224*** | 0.22 | 7.0 | 12.2 | 17.5 | 15 | 0.6 | B210400V224*** |
| 0.33 | 5.8 | 11 | 17.5 | 15 | 0.6 | B210***V334*** | 0.33 | 8.4 | 14.1 | 17.5 | 15 | 0.8 | B210400V334*** |
| 0.47 | 6.6 | 12 | 17.5 | 15 | 0.6 | B210***V474*** | 0.47 | 9.8 | 15.5 | 17.5 | 15 | 0.8 | B210400V474*** |
| 0.56 | 7.2 | 12.4 | 17.5 | 15 | 0.6 | B210***V564*** | 0.56 | 7.9 | 15.2 | 25.2 | 22.5 | 0.8 | B210400V564*** |
| 0.68 | 7.8 | 13.5 | 17.5 | 15 | 0.8 | B210***V684*** | 0.68 | 9.1 | 15.9 | 25.2 | 22.5 | 0.8 | B210400V684*** |
| 0.82 | 8.5 | 14.2 | 17.5 | 15 | 0.8 | B210***V824*** | 0.82 | 10 | 16.7 | 25.2 | 22.5 | 0.8 | B210400V824*** |
| 1.0 | 9.3 | 15.0 | 17.5 | 15 | 0.8 | B210***V105*** | 1.0 | 10.9 | 17.7 | 25.2 | 22.5 | 0.8 | B210400V105*** |
| 1.2 | 7.5 | 14.8 | 25.2 | 22.5 | 0.8 | B210***V125*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 8.3 | 15.6 | 25.2 | 22.5 | 0.8 | B210***V155*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 9.9 | 18.3 | 25.2 | 22.5 | 0.8 | B210***V225*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 12.1 | 20.5 | 25.2 | 22.5 | 0.8 | B210***V335*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 630VDC〔220VAC〕 | 1000VDC/ 1250VDC〔400VAC〕 |
| 电容量 CAP | 电容器外形尺寸 Capacitor dimensions | 电容器代码 Part number | 电容量 CAP | 电容器外形尺寸 Capacitor dimensions | 电容器代码 Part number |
|  | T | H | W | P | Φd |  |  | T | H | W | P | Φd |  |
| 0.001 | 4.3 | 7.9 | 10 | 7.5 | 0.6 | B210630V102*** | 0.0010 | 4.3 | 7.9 | 10 | 7.5 | 0.6 | B21****V102*** |
| 0.01 | 4.1 | 7.8 | 12.5 | 10 | 0.6 | B210630V103*** | 0.0015 | 4.4 | 8.1 | 10 | 7.5 | 0.6 | B21****V152*** |
| 0.015 | 4.7 | 8.3 | 12.5 | 10 | 0.6 | B210630V153*** | 0.0022 | 4.5 | 8.1 | 10 | 7.5 | 0.6 | B21****V222*** |
| 0.022 | 5.3 | 8.9 | 12.5 | 10 | 0.6 | B210630V223*** | 0.0033 | 4.5 | 8.2 | 10 | 7.5 | 0.6 | B21****V332*** |
| 0.033 | 6.2 | 9.9 | 12.5 | 10 | 0.6 | B210630V333*** | 0.0047 | 4.7 | 8.3 | 10 | 7.5 | 0.6 | B21****V472*** |
| 0.047 | 5.6 | 10.8 | 17.5 | 15 | 0.6 | B210630V473*** | 0.0056 | 5.0 | 8.7 | 10 | 7.5 | 0.6 | B21****V562*** |
| 0.068 | 6.5 | 11.7 | 17.5 | 15 | 0.6 | B210630V683*** | 0.0068 | 5.2 | 8.9 | 12.5 | 10 | 0.6 | B21****V682*** |
| 0.10 | 7.6 | 12.8 | 17.5 | 15 | 0.8 | B210630V104*** | 0.01 | 6.3 | 9.9 | 12.5 | 10 | 0.6 | B21****V103*** |
| 0.15 | 9.0 | 14.7 | 17.5 | 15 | 0.8 | B210630V154*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.22 | 7.9 | 15.2 | 25.2 | 22.5 | 0.8 | B210630V224*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.33 | 10 | 16.8 | 25.2 | 22.5 | 0.8 | B210630V334*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.47 | 11.8 | 18.6 | 25.2 | 22.5 | 0.8 | B210630V474*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.56 | 12.8 | 19.6 | 25.2 | 22.5 | 0.8 | B210630V564*** |  |  |  |  |  |  |  |